## Slide 1: Project Based-Learning
Bernardo Magalhães
João Aragão
Comunicação de Dados e Redes ||
Segurança de Redes E Sistemas

## Slide 2: Introdução
O Prject Base Learning tem como objetivo que os alunos da Unidade Curricular Comunicação de Dados e Redes || e Segurança de Redes e Sistemas, tenham uma noção mais próxima da realidade no que diz respeito tanto à questão da segurança como na questão de todo o planeamento e implementação de uma rede.
O software utilizado para a realização do trebalho foi:
      Cisco Packet Tracer
      Microsoft Excel
      Microsoft PowerPoint
      Microsoft Visio
      GitHub

## Slide 3: Objetivos
Implementação Essencial (IE) | Implementação Intermédia (II) | Implementação Avançada (IA)
VLANs ✔️ | Implementação de Port Security | LACP
Endereçamento IPv4✔️ | Segurança VLANs | VTP✔️
Topologia física e lógica✔️ | Private VLAN | NAT/PAT
Convidados = Native VLAN✔️ | Segurança STP | VRRP
Redundância de L2 (STP) ✔️ | Redundância de L3 (routing edifícios <-> DC) | Servidor email✔️
Routing Estático✔️ | Servidor FTP✔️ | 
Router-on-a-stick✔️ | Servidores HTTP/HTTPS✔️ | 
Rede de gestão dos equipamentos de rede✔️ | Servidor TFTP para backup de configurações✔️ | 
Políticas de controlo de acesso |  | 
Servidor DHCP✔️ |  | 
Servidor DNS✔️ |  | 

## Slide 4: Conteúdos 04 05 06 01 02 03 Topologia Ligação Física Subnetting Interfaces Lógicas VTP STP

## Slide 5: Conteúdos 10 11 12 07 08 09 Atribuição de portas ás VLAN’s Static Routing DHCP DNS Convidados = Native VLAN Servidor TFTP

## Slide 6: Conteúdos 16 17 13 14 15 Servidor HTTP/HTTPS CloudWeb-Server Servidor de email Servidor FTP Configuração Básica

## Slide 7: Topologia Lógica Equipamentos Ligações

## Slide 8: Equipamentos e Ligações

## Slide 9: Ligação Física Exterior Edifício 2 Edifício 1
Data Center

## Slide 10: Exterior

## Slide 11: Edifício 1

## Slide 12: Edifício 2

## Slide 13: Data Center

## Slide 14: Subnetting Escolha da gama de ip Resultados Divisão

## Slide 15: Resultados
Edifício 1 |  | 
Nome VLAN | Nº IP's | 192.168.0.0 /23
Alunos | 130+3 | 192.168.0.0 - 255 /24
Sistemas Auxiliares | 12+3 | 192.168.1.0 - 15 /28
Gestão de Equipamentos de Rede | 9+3 | 192.168.1.16 - 31 /28
Convidados | 5+3 | 192.168.1.32 - 39 /29
Voip | 4+3 | 192.168.1.40 - 47 /29
Professores | 3+3 | 192.168.1.48 - 55 /29
Total | 181 | 
DataCenter |  | 
Nome VLAN | Nº IP's | 192.168.9.0 /24
Servidores | 6+3 | 192.168.9.0 - 15 /28
Gestão de Equipamentos de Rede | 3+3 | 192.168.9.16 - 23 /29
Total | 15 | 

## Slide 16: Resultados
Edifício 2 |  | 
Nome VLAN | Nº IP's | 192.168.2.0 /23
Alunos | 100+3 | 192.168.2.0 - 127 /25
Sistemas Auxiliares | 44+3 | 192.168.3.0 - 63 /26
Voip | 29+3 | 192.168.3.64 - 95 /27
Departamento de Serviços Académicos | 10+3 | 192.168.3.96 - 111 /28
Conselho de Gestão | 7+3 | 192.168.3.112 - 127 /28
Gestão de Equipamentos de Rede | 12+3 | 192.168.3.128 - 143 /28
Professores | 8+3 | 192.168.3.144 - 159 /28
Departamento de Informática | 4+3 | 192.168.3.160 - 167 /29
Convidados | 1+3 | 192.168.3.168 - 171 /30
Total | 242 | 
Interligação entre Routers | 
Nome VLAN | IP’s
RT-Internet<->RT-ISP | 10.10.10.0 - 3/30
RT-Cloud<->RT-ISP | 10.10.10.4 - 7 /30
RT-ISP<->RT-WAN | 10.10.10.8 - 11 /30
RT-WAN<->RT-1 | 10.10.10.12 - 15 /30
RT-1<->RT-2 | 10.10.10.16 - 19 /30
RT-1<->RT-3 | 10.10.10.20 - 23 /30
RT-2<->RT-3 | 10.10.10.24 - 27 /30

## Slide 17: Interfaces Lógicas Criação Resultados

## Slide 18: Criação e Resultados
Foram criadas várias interfaces lógicas relativas a cada VLAN.

## Slide 19: VTP Criação dos servidores Configuração dos clientes

## Slide 20: Criação dos Servidores e Configuração dos Clientes
Para a criação do servidor VTP utilizamos o seguinte conjunto de comandos:
  “vtp version 2”
  “vtp domain Edificio2”
  “vtp password Edificio2”
  “vtp mode server”
Para a configuração do VTP como cliente utilizamos o comandos:
  “vtp mode cliente”

## Slide 21: STP Atribuição de prioridades Resultados Calculo dos Custos

## Slide 22: Atribuição de prioridades – Edificio 1

## Slide 23: Atribuição de prioridades – Edificio 2

## Slide 24: Calculo dos Custos
Edifício 1

## Slide 25: Calculo dos Custos
Edifício 2

## Slide 26: Resultados
SalaA1-Switch3
GeralE1-Switch

## Slide 27: Atribuição de Portas ás VLAN’s Atribuição de Portas Resultados

## Slide 28: Atribuição de Portas e Resultados
Foi utilizado o comando “interface range f0/12-22”, “switchport mode access” e “switchport access vlan <nº>” para que as portas destinadas a uma determinada VLAN ficassem atribuídas à mesma, pondo todas as portas desligadas na VLAN guest para que não deixássemos nenhuma porta na Vlan 1.

## Slide 29: Static Routing Arquitetura Resultados

## Slide 30: Arquitetura
Tivemos de criar rotas estáticas para que fosse possível a comunicação entre todos os equipamentos (routers).

## Slide 31: Resultados
Auditorio-PC1p

## Slide 32: DHCP Pool’s Resultados Relay Agent

## Slide 33: Pool’s

## Slide 34: Relay Agent
O Helper Address serve para tornar o router um DHCP relay, ou seja, permite que o router saiba para onde tem de encaminhar os request’s dos DHCP client’s. Para isso tivemos de executar o comando “ip helper-address <ip>” nas interfaces logicas dos routers 2 e 3, e no router 1 nas interfaces que ligam aos router’s referidos anteriormente.

## Slide 35: Resultados

## Slide 36: DNS Resultados Configuração

## Slide 37: Configuração

## Slide 38: Resultados

## Slide 39: Native VLAN Resultados Configuração

## Slide 40: Configuração e Resultados
A Native VLAN é uma VLAN que não é etiquetada, ou seja, faz com que exista retrocompatibilidade entre equipamentos mais recentes e mais antigos. A nossa Native VLAN é a VALN destinada aos Convidados, “guest”.
Para esta configuração utilizamos o comando “switchport trunk native vlan 14” em todas as interfaces configuradas em modo Trunk nesse Switch.

## Slide 41: Servidor TFTP Resultados Configuração

## Slide 42: Configuração
Nos routers para fazer a copia da configuração do mesmo para o servidor utilizamos o seguinte conjunto de comandos:
  “copy running-config tftp:”
  “192.168.9.6” (este ip corresponde ao ip do servidor TFTP)
Nos switch’s para fazer a copia da configuração para o servidor utilizamos os seguintes comandos:
  “interface vlan 26” (vlan de gestão de equipamentos de rede)
  “ip add 192.168.3.139 255.255.255.240” (aqui está o ip e o Mac Address)
  “exit”
  “ip default-gateway 192.168.3.129” (aqui colocamos a default gateway da rede)
  “copy running-config tftp: “
  “192.168.9.6” (ip do servidor)

## Slide 43: Resultados

## Slide 44: Servidor HTTP/HTTPS Resultados Configuração

## Slide 45: Configuração

## Slide 46: Resultados

## Slide 47: CloudWeb-Server Resultados Configuração

## Slide 48: Configuração e Resultados
Configuração
Resultados

## Slide 49: Servidor de email Resultados Configuração

## Slide 50: Configuração

## Slide 51: Resultados

## Slide 52: Servidor FTP Resultados Configuração

## Slide 53: Configuração

## Slide 54: Resultados

## Slide 55: Configuração básica routers e swicthes Configuração

## Slide 56: Resultados

## Slide 57: Questões?